Приложение к приказу от 31.07.2012 № 32-34-155

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов города Тюмени, отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и требования к материалам и оборудованию, используемым при проведении соответствующих работ

Тюмень

2012

Оглавление

|  |  | номера страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| I. | Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 1.1. | Общее имущество многоквартирных домов, подлежащее капитальному ремонту | 3 |
| 1.2. | Классификация ремонтов | 9 |
| 2. | Обоснование и разработка перечня работ по капитальному ремонту | 9 |
| 3. | Требования к материалам и оборудованию, используемым при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 11 |
| 3.1. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 12 |
| 3.2. | Капитальный ремонт конструктивных элементов здания (общестроительные работы) | 17 |
| II. | Порядок привлечения получателем субсидии подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 20 |
| 1. | Общие положения | 20 |
| 2. | Порядок опубликования информации о конкурсе | 20 |
| 3. | Порядок подачи и рассмотрения заявок | 21 |
| 4. | Порядок деятельности конкурсной комиссии | 24 |

Введение

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.05.2012 № 52-пк «Об утверждении Порядка отбора многоквартирных домов города Тюмени для проведения капитального ремонта за счет средств бюджета города Тюмени и о признании утратившими силу некоторых постановлений Администраций города Тюмени», содержат общие методические указания по определению состава работ требования к материалам и оборудованию, используемым при проведении капитального ремонта многоквартирных домов города Тюмени и отбору подрядных организаций для выполнения работ.

## Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях:

## а) капитальный ремонт многоквартирного дома - приведение в технически исправное состояние внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, лифтового оборудования, фасада, крыши, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, путем проведения работ по капитальному ремонту согласно пункту 1.1 настоящих методических рекомендаций, включая разработку технической документации на указанные виды работ;

б) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

При проведении капитального ремонта многоквартирных домов города Тюмени должны быть выполнены следующие условия:

а) собственниками помещений многоквартирного дома в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством, должно быть принято решение о проведении капитального ремонта и оплате доли собственников в расходах на разработку проектной документации и проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирного дома в размере не менее 5% от общей стоимости работ;

б) наличие разработанной в установленной законом порядке проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества, решение о проведении капитального ремонта которого, принято в соответствии с п.п. «а» введения настоящих методических рекомендаций.

в) капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома;

При проведении капитального ремонта многоквартирных домов должны быть решены задачи повышения энергоэффективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий проживания граждан, применения современных материалов и оборудования.

Настоящие методические рекомендации предназначены для их применения Администрацией города Тюмени, подведомственными ей учреждениями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, а также собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.

1. Общие положения

1.1.	Общее имущество многоквартирных домов, подлежащее капитальному ремонту

## 1. Разработка проектной документации.

1.1. Требования к проектной документации

При разработке проектной документации   необходимо руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации, инструкциями, а также иными государственными документами, регулирующими инвестиционную деятельность по созданию и воспроизводству основных фондов.

Руководствоваться:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (с дополнениями и изменениями).

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

1.1.2. Требования к рабочему проекту.

1.1.2.1. Рабочий проект разрабатывается в сокращенном объеме и составе, определяемом  в зависимости от вида капитального ремонта и функционального назначения объекта, применительно к составу и содержанию проекта.

1.1.2.2. Состав рабочей документации определяется и уточняется заказчиком и проектировщиком (указывается в техническом задании).

1.1.3.Требование к согласованию и утверждению проектной документации

1.1.3.1. Проектная документация утверждается заказчиком. В  случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

1.1.3.2.  Проект АС – архитектурные решения и цветовая гамма применяемых кровельных материалов и фасадов  согласовываются  с департаментом градостроительной политики Администрации города Тюмени в порядке, предусмотренным Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по согласованию паспорта фасадов зданий, сооружений на территории муниципального образования и требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 14.05.2012 № 51-пк

## 1.1.3.3. Проект ВИС – устройство блочного автоматизированного теплового пункта и установка приборов учёта,  согласовывается с ресурсоснабжающими  организациями.

1.2. Требование к сметной документации

Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующим законодательством  в области ценообразования в строительстве.

Сметная документация должна быть утверждена Заказчиком (печать и подпись руководителя), подписана исполнителем и проверяющим с расшифровкой должности и фамилии.

1.2.1. Сметная документация должна содержать:

      - Сводный сметный расчет стоимости строительства в двух уровнях цен:

- в базисном уровне;

- в ценах, сложившихся ко времени его составления.

      - Локальные сметные расчеты (сметы) по видам работ, составленные с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр в базисном уровне цен. Объемы и перечень работ в сметной документации должны соответствовать проектным решениям или дефектной ведомости.

В дефектной ведомости дополнительно отражаются следующие моменты:

- характеристика объекта: точный адрес, этажность, количество подъездов, количество  квартир, материал стен, габаритные размеры здания;

- наличие факторов влияющих на условия производства работ (стесненные условия). В соответствии с п.2.2.15 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Тюменской области» применение выплат за особые условия производства работ должно быть технологически обосновано и предусмотрено в проекте организации строительства (ПОС), а при его отсутствии – в двухстороннем акте, утвержденном заказчиком-инвестором;

- полное наименование, марки применяемых материалов и оборудования;

- масса мусора, расстояние  необходимое для вывозки мусора;

- перечень  возвратных материалов и оборудования,  подлежащих разборке и возможность их дальнейшего использования.

      - Сметную стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих сметно-нормативной базе следует относить к оборудованию с составлением отдельной сметы и приложением обоснования стоимости (платежные документы, счета или прайс-листы), согласованные заказчиком.

      - Затраты по дополнительным перевозкам и погрузо-разгрузочным работам для строительства в Тюменской области расценивать по сборнику «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства»,  утвержденные приказом Минрегионразвития  России от 20.07.2011 № 354, с применением индекса  удорожания на перевозку грузов, публикуемый Минрегионразвития Российской Федерации, выполнять отдельным сметным расчетом.

## 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем.

## а) Ремонт и замена систем холодного и горячего, циркуляционного  водоснабжения, в том числе:

## Ремонт или замена водомерных узлов.

## Ремонт или замена разводящих магистралей, стояков и ответвлений от стояков включая  первые запорно-регулировочные краны в квартирах, с их заменой.

## Замена полотенцесушителей, при замене стояков горячего водоснабжения.

## Ремонт, замена или установка в комплексе оборудования повысительных и циркуляционных насосных установок.

## Ремонт или замена теплообменников, водоподогревателей и др. оборудования в комплексе.

## Установка узлов регулирования температуры горячего водоснабжения.

## б) Ремонт и замена системы водоотведения, в том числе:

## Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов и вытяжек.

## Ремонт или замена стояков, участков лежаков (до унитазов)

## Замена выпусков канализации от дома до колодцев, с восстановлением благоустройства.

## Замена выгребной емкости с устройством промежуточного колодца и участка уличной сети до емкости.

## Ремонт или замена трубопроводов и трапов в мусорокамерах.

## в) Ремонт и замена системы теплоснабжения, в том числе:

## Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков, с заменой отопительных приборов в жилых помещениях по истечению  срока их службы, при наличии акта технического состояния приборов.

## Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях.

## Установка   регуляторов перепада давления  на стояках (балансировочных клапанов) с целью обеспечения оптимального гидравлического баланса в системе.

## Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования (лестничных клетках, коридорах, мусорокамерах и колясочных), с устройством  отражающих экранов.

## Ремонт, замена или установка в комплексе оборудования ИТП или БИТП (индивидуальных тепловых пунктов или блочных индивидуальных тепловых пунктов).

## г) Ремонт и замена системы газоснабжения в том числе :

## Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.

## Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях.

## д) Ремонт и замена системы электроснабжения, в том числе:

## Ремонт или замена вводных шкафов и вводно-распределительных устройств, контура заземления и устройств  молниезащиты.

## Замена этажных щитков  или замена  автоматических  устройств в этажных щитках за исключением индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии.

## Ремонт или замена аппаратуры защиты, контроля и управления.

## Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.

## Замена ответвлений от этажных щитков до индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии и до осветительных приборов коммунального освещения.

## Замена осветительных приборов коммунального освещения в местах общего пользования (лестничных клетках, коридорах, подвальных и чердачных помещениях, технических этажах, электрощитовых, машинных помещениях, мусорокамерах и колясочных) на антивандальные и энергосберегающие (светодиодные) с установкой фотореле и (или) оптикоакустических датчиков.

## Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации, повысительных и циркуляционных насосных установок, приборов учета и регулирования.

## Пуско-наладочные работы.

## е) Приборы учета и  автоматизация.

## Установка при ремонте инженерных систем общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, потребления холодной воды, электрической энергии, газа, (в случае их отсутствия)  узлов управления ресурсами, с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления управляющей организацией.

## ж) Ремонт и замена печного отопления

## Ремонт и замена  печных туб, дымоходов

## Замена печного отопления  с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов и иных автономных источников теплоснабжения.

## з) Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, с устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных.

## 3. Ремонт и замена инженерных систем вентиляции в местах общего пользования.

## 4. Ремонт и замена лифтового оборудования с его модернизацией, в том числе:

## а) Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

## б) Работы по полному техническому освидетельствованию  лифтов, оформление деклараций   после установки лифтового оборудования.

## в) Ремонт лифтовых шахт (при необходимости).

## г)  Комплексный ремонт машинных помещений, утепление машинных помещений( при наличии теплотехнического расчета)

## д) Ремонт или замена элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования.

## е) Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования.

## ж) Пуско-наладочные работы.

## 5. Ремонт и замена оборудования и средств пожаротушения, в том числе:

## а) Ремонт или замена электрических установок систем дымоудаления.

## б) Ремонт или замена внутреннего противопожарного водопровода и систем автоматической пожарной сигнализации с последующим проведением пуско-наладочных работ.

## 6. Ремонт ограждающих несущих конструкций, включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие конструкции (усиление, восстановление или замена строительных конструкций, кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

## 6. Ремонт ограждающих несущих конструкций:

## а) Усиление, восстановление или частичная замена строительных конструкций  фундаментов, несущих стен, плит перекрытий, балконных и иных плит, несущих колонн и иных ограждающих конструкций, кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов

## б) Ремонт или восстановление ограждение балконов, замена экранов балконов.

## 7. Ремонт крыш, в том числе:

## а) Ремонт или замена конструкций крыш плоских и стропильных с утеплением (при необходимости) подкровельного (чердачного) перекрытия.

## б) Замена покрытий крыш с устройством примыканий.

## в) Ремонт или замена систем водоотвода (наружных и внутренних).

## г) Ремонт или замена надкровельных элементов.

## д) Переустройство плоских крыш на стропильные с утеплением (при необходимости) подкровельного (чердачного) перекрытия.

## е)  Ремонт или замена радиофидерных линий  и антенн общего пользования

## 8. Ремонт подвальных помещений и технических этажей, в которых имеются инженерные коммуникации, в том числе:

## а) Ремонт участков стен и пола, устройство оснований пола

## б) Гидроизоляция стен, пола и плит перекрытий, восстановление герметизации плит перекрытий в подвальном помещении и техническом этаже.

## в) Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей (люков) в противопожарном исполнении в местах общего пользования в энергосберегающем исполнении (подвальных и чердачных помещениях, выходах на кровлю, технических этажах, машинных помещениях и электрощитовых).

## г) Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей.

## д) Ремонт или устройство продухов и приямков.

## е) Ремонт или замена подвальных окон и наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении.

## ж) Герметизация  узлов  прохода трубопроводов, вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах и плитах перекрытия.

## з) Ремонт или замена отмостки.

## и) Ремонт, замена или устройство дренажной системы.

## к) Изменение уровня пола и планировка подвала.

## 9. Ремонт или замена мусороклапанов, мусороприемников.

## 10. Ремонт фасадов, в том числе:

## а) Восстановление кирпичной кладки стен и цоколя, ремонт и  утепление (при наличии теплотехнического расчета.

## б) Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий.

## в) Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования.

## г) В местах общего пользования ремонт окон и балконных дверей или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (с двухкамерным стеклопакетом, шириной более 60 мм и низкоэмиссионным  остеклением), с последующим их утеплением (герметизацией), с установкой подоконных досок, наружных отливов и восстановлением откосов.

## д) Ремонт входных наружных дверей в подъезды и мусорокамеры с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении.

## е) Смена водосточных труб.

## ж) Ремонт козырьков над балконами  последних этажей, входами в подъезды, подвалы, с заменой  покрытий  или  переустройством  его  с плоского на скатный. Ремонт или замена системы водоотвода козырьков над входами.

## з) Ремонт крылец с устройством  или заменой ограждений.

## Примечания:

1. К внутридомовым системам отопления в составе общего имущества отнесены: стояки, обогревающие элементы в местах общего пользования, в жилых помещениях — ответвления от стояков до первого отключающего устройства (при его отсутствии — до места сопряжения с отопительным прибором, обогревающим элементом), регулирующая и запорная арматура; коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии, а также другое оборудование, расположенное на этих сетях.

При проведении капитального ремонта допускается замена отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях,  не имеющих отключающих устройств.

2. В случае, если при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома, вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества, не входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, работы по восстановлению его осуществляются за счёт средств капитального ремонта, что должно предусматриваться проектно-сметной документацией.

1.2. Классификация ремонтов

Система ремонтов многоквартирных домов предусматривает проведение через определенные промежутки времени регламентированных ремонтов и ремонтно-реконструктивных преобразований (см. рис. 1.1). Межремонтные сроки и примерные объёмы ремонтов и ремонтно-реконструктивных преобразований для цели долгосрочного планирования рекомендуется принимать в соответствии с ВСН 58-88(р), а при среднесрочном и краткосрочном планировании — уточняются на основании технического состояния, архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей многоквартирных домов.

Капитальный ремонт зданий — замена или восстановление отдельных частей или целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и функциональный (частично или полностью) износ зданий. Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), а также приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов дома.

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный.

а) Комплексный капитальный ремонт — это ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.

б) Выборочный капитальный ремонт — это ремонт с полной или частичной заменой отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленные на полное возмещение их физического и частично функционального износа.

Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, назначенных на ремонт, а также качества их планировки и степени внутреннего благоустройства.

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем.

2.	Обоснование перечня работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

2.1.	Общее имущество многоквартирных домов состоит из целого ряда объектов. Все они, в зависимости от материалов и условий эксплуатации, имеют различные сроки службы и органично разделяются на две крупные группы: первая — объекты общего имущества несменяемые (несущие конструктивные элементы), определяющие сроки службы непосредственно здания, и все прочие, заменяемые определенное число раз в течение этого срока. В каменных зданиях к объектам общего имущества первой группы относятся фундаменты и стены, монолитные и сборные бетонные и железобетонные перекрытия, каркасы, срок службы которых является наибольшим.

К заменяемым при капитальном ремонте объектам общего имущества относятся деревянные перекрытия, полы, заполнения оконных и дверных проемов и другие конструкции, сантехнические и электротехнические устройства и оборудование, кровля, отделка и другие виды работ. Наличие этой группы объектов и определяет необходимость периодического проведения капитального ремонта. Примерные (средние) сроки службы обеих групп объектов общего имущества многоквартирных домов и межремонтных периодов рекомендованы ВСН 58-88(р). Истечение указанных сроков не является основанием для замены конструкций и элементов здания. Средние сроки службы конструкций, инженерных систем и других объектов общего имущества многоквартирных домов должны учитываться при перспективном планировании ремонтных работ в процессе эксплуатации и при разработке Инструкции по эксплуатации капитально отремонтированного многоквартирного дома, где предусматривается перспективная периодичность ремонтов с учётом применяемых материалов

2.2.	Фактическое техническое состояние конструкций, инженерных систем и других объектов общего имущества многоквартирных домов характеризуется их физическим износами соответствующей степенью утраты первоначальных эксплуатационных свойств. Под физическим износом конструктивных элементов здания, его инженерных систем понимается ухудшение их технического состояния (потеря эксплуатационных, механических и других качеств), в результате чего происходит соответствующая утрата потребительской стоимости жилых помещений.

2.3.	Физический износ конструкций, инженерных систем и других объектов общего имущества многоквартирных домов определяется путём их обследования визуальным способом (по внешним признакам износа), инструментальными методами контроля и испытания их в соответствии с требованиями ВСН 57-88(р), а количественная оценка физического износа — на основании требований ВСН 53-86(р) и применения соответствующих расчётных формул, таблиц или графиков, приведенных в данных документах.

В соответствии с требованиями СП 31-01-2003, при необходимости, техническое состояние несущих строительных конструкций многоквартирных домов может быть установлено специализированными организациями.

2.4.	По результатам обследования (на основании дефектных ведомостей либо заключения проектной или специализированной организации) управляющей организацией либо органом управления объединения собственников многоквартирного дома должны быть приняты предварительные решения о мерах, необходимых для устранения выявленных неисправностей и повреждений (дефектов), в том числе по проведению в доме капитального ремонта, и подготовлены необходимые материалы и расчёты для рассмотрения на общем собрании собственников помещений.

2.5.	Перечень и состав работ по капитальному ремонту объектов общего имущества многоквартирного дома зависит от архитектурно — планировочных, конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустройства, физического износа конструктивных элементов и инженерных систем.

2.6. Обоснование перечня работ по капитальному ремонту многоквартирного дома также может быть установлено по результатам определения типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в энергетический паспорт многоквартирного дома, составленный в соответствии с положениями статьи 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.7.	Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по результатам обследования. До начала обследования собирается и анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования (лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция).

3.	Требования к материалам и оборудованию, используемым при проведении капитального ремонта многоквартирных домов

3.1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей

| Вид работ | Материал, рекомендованный к применению | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы отопления | Труба стальная, при зависимой системе отопления (при расчётной температуре теплоносителя до 150 градусов) | Сварные стальные трубы ГОСТ 10704-91 |
|  | Труба металлопластиковая (РЕХ- b), на пресс фитингах, при независимой системе топления (при расчётной температуре теплоносителя до 90 градусов). | Технические характеристики для РЕХ- b. Силанольно-сшивающийся полиэтилен Рабочее давление, МПа (бар.) 1,0 (10) Рабочая температура, °С +95 Критическая темп, 20 °С, бар +110 Допустимое давление, 70 °С, бар. 92 Допустимое давление, 95 °С, бар. 6,4 Допустимое давление, 110 °С, бар. 2,25 Толщина стенки, Д/мм-16/2; 20/2; 26/3: 32/3 |
|  | Труба металлопластиковая (РЕ-RT) на пресс фитингах. Термостойкий полиэтилен. При расчётной температуре теплоносителя до 90 градусов и независимой системе отопления). | Технические характеристики для РЕ-RT (термостойкий полиэтилен). Рабочее давление, МПа (бар.) 1,0 (10) Толщина стенки, Д/мм-16/2; 20/2; 26/3: 32/3 |
| Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | Труба полипропиленовая ХВС: PP-R, РN-20 | ГОСТ Р 52134-2003 |
|  | Труба полипропиленовая для ЦГВС PPR-GF-PPR армированная стекловолокном. PN-20 | ГОСТ Р 52134-2003 Максимальная рабочая температура до 95 С, максимальное рабочее давление до 20 атм. |
|  | Труба металлопластиковая на пресс фитингах. Термостойкий полиэтилен. (РЕ-RT). | Технические характеристики для РЕ-RT (термостойкий полиэтилен). Рабочее давление, МПа (бар.) 1,0 (10) Толщина стенки, Д/мм-16/2; 20/2; 26/3: 32/3 |
|  | Труба металлопластиковая, на пресс фитингах силанольно-сшивающийся полиэтилен (РЕХ- b). | (для РЕХ- b) Рабочее давление, МПа (бар.) 1,0 (10) Толщина стенки, Д/мм-16/2; 20/2; 26/3: 32/3 |
| Канализация | Труба ПВХ, Раструбное соединение | ТУ 2248-001-75245920-2005 |
|  | Труба Ч/К | ГОСТ 6942-98 |
| Наружная канализация | Труба ПВХ для наружных работ | ТУ 2248-003-75245920-2005 |
|  | Труба Ч/К | ГОСТ 6942-98 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |
| Насосы повысительные | Насосы повысительные, одинарные для повышения давления в системах водоснабжения | Оборудование различных производителей, обеспечивающее допустимый уровень шума и вибрации, согласно приложений №№ 3, 4 к СанПиН 2.12.2645-10 С датчиком давления, со встроенным частотным преобразователем и возможностью дистанционного управления |
| Насосы циркуляционные | Насосы циркуляционные, смесительные для систем отопления и горячего водоснабжения, - смесительные насосы для систем отопления; | Энергосберегающие серии насосов с адаптивным приводом. Оборудование различных производителей, обеспечивающее допустимый уровень шума и вибрации, согласно приложений №,3,4 к СанПиН 2.12.2645-10 С датчиками перепада давления, со встроенным частотным преобразователем и возможностью дистанционного управления |
| Полотенцесушители | Полотенцесушители серии П. | Рабочее давление – 10 атм. Марка стали 08Х18Н10 и соответствует ГОСТ 11068-81. |
| Теплообменное оборудование | Пластинчатые теплообменники с пластинами из нержавеющей стали | Пластинчатые теплообменники различных производителей. Рабочее давление, Мпа (бар.) 1,0 (10) Рабочая температура, °С до +150 |
| Регулирующее оборудование | - клапаны регулирующие с электроприводом для систем ГВС и отопления; | Оборудование различных производителей. Рабочее давление, Мпа (бар.) 2,5 (25) Рабочая температура, °С до +150 |
|  | - трёхходовые клапаны с электроприводом и регулируемые элеваторы для систем отопления |  |
| Запорная и регулирующая арматура | Краны шаровые стальные, балансировочные краны для регулирования гидравлического сопротивления систем отопления На трубопроводах d 50 … 200 мм возможно применение сальниковых чугунных задвижек с обрезиненным клином и чугунных поворотно-дисковых затворов (ПДЗ) с рукояткой (d= 50…200 мм) и ПДЗ с редуктором (d от 100 мм) | Оборудование различных производителей. Рабочее давление, Мпа (бар.) 1,6 (16) Рабочая температура, °С +150 |
| Узлы учёта холодного, горячего водоснабжения и тепловой энергии | Электромагнитные расходомеры, механические с импульсным выходом в составе измерительных комплексов ПРЭМ, Взлёт, ТЭМ и др. | Оборудование различных производителей электромагнитные расходомеры, механические, механические с импульсным выходом |
| Системы телеметрии | Обеспечение передачи данных на удалённый компьютер для дистанционного контроля параметров. | Оборудование различных производителей. |
| Электромонтажные работы |
| Кабеля для электроснабжения | Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката. | Класса 1 для сечений от 0,5 до 10 мм2 вкл., класса 2 для сечений от 16 до 95 мм2 вкл. По ГОСТу 22483. |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство Трансформаторы тока | Комплекты заводской сборки Соответствие требованиям ГОСТ 19734-80 и ГОСТ Р 51732-2001 Класс точности – 0,5 |
| Счетчики электроэнергии | Многотарифные | Способность вести учёт по 4 тарифам 1 класса точности, наличие профиля мощности, наличие интерфейса RS485 |
| Система учета |  | Под системой учета для целей настоящего документа понимается совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки. |
| Светильники мест общего пользования | Светодиодные | Энергосберегающие, антивандальные в комплектации с датчиком движения и освещённости. Длительный срок эксплуатации. |
| Светильники для освещения подвальных и чердачных помещений | Светильники со степенью защиты IP-54 | Степень защиты электрическим током 1, с применением энергосберегающих ламп (цоколь Е-27). |

3.2. Капитальный ремонт конструктивных элементов здания (общестроительные работы)

| Вид работ | Материал, рекомендованный к применению | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли (скатная, мягкая из наплавляемых материалов) | древесина | хвойные породы, влажность не более 20%, обрезная, 1,2-го сорта |
|  | кирпич | керамический, силикатный М75-100 |
|  | паро-, гидроизоляционные мембраны | высокая механическая прочностью, химическая и бактериальная стойкость |
|  | профилированный металл | толщина проката 0,7 мм., высота гофра не менее 35 |
|  | теплоизоляционные материалы (прокладочные) | коэффициент теплопроводности (λ) не более 0,042 Вт/(м ×°С), марка по жесткости не менее М75 |
|  | сборные стяжки | стекло-магниевые листы, цементно-стружечные листы. |
|  | утеплители | прокладочные:коэффициент теплопроводности (λ) не более 0,042 Вт/(м ×°С), марка по жесткости не менее М75. насыпные: плотность не менее 800 кг/м3. |
|  | битумные праймеры | вязкостью 17±2 сек по ВЗ-4 (ГОСТ 8420) на основе нефтяных битумов |
|  | битумно-полимерные наплавляемые материалы | Масса покровного состава, г/м2,не менее 500 Разрывная сила при растяжении, кгс, не менее 32 Потеря посыпки, г/образец, не более 3 Теплостойкость, °С (80±2)°С Гибкость при изгибании полоски на брусе с закругленным радиусом (25,0±0,2)мм при Т не выше 5°С срок службы не менее 15-ти лет |
| Ремонт фасада | бетон | класс не ниже В20 |
|  | насыпные заполнители | Щебень фракция (5-20;40-70); песок намывной, карьерный мелкозернистый. |
|  | армирующие сетки | Вр1 |
|  | металлические конструкции | ст245 |
|  | профилированный металл | толщина проката 0,55-0,7 мм., высота гофра не более 18 |
|  | композитные фасадные панели | толщина не мене 4,5 мм, полимерный заполнитель. |
|  | металлокассеты | толщина металла не менее 0,55 мм. |
|  | утеплители прокладочные | коэффициент теплопроводности (λ) не более 0,042 Вт/(м ×°С), марка по жесткости не менее М150. |
|  | керамогранит | толщина не менее 6 мм |
| Работы общего строительного назначения | штукатурки | готовые, на гипсовой основе и цементной основе |
|  | грунтовки | глубокого проникновения на акриловой основе |
|  | краски | лакокрасочные латексные акриловые составы на водной основе с высокой эксплуатационной стойкостью |
|  | линолиумы | коммерческий трудностираемый на подоснове, с защитным слоем из ПВХ толщиной от 0,55 мм и выше |
|  | Окна ПВХ | 5-ти камерный профиль, тройное остекление, низкоэмисионное остекление |
|  | гидроизоляционные материалы | прокладочные: Водонепроницаемость на отрыв при толщине слоя 1см не менее: 0,6 МПа (6 атм) Водонепроницаемость на прижим при толщине слоя 1см не менее: 0,8 МПа (8 атм) обмазочные проникающего типа: на основе высокомарочного портландцемента, кварцевого песка и модифицирующих химически активных добавок |
|  | Дверные блоки заводской готовности (металлические) | толщина полотна не менее 55 мм., толщина стали не менее 1,5 мм. ГОСТ 31173-2003 , ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88 |
|  | Дверные блоки заводской готовности (металлические, противопожарные) | предел огнестойкости 30-60 мин., ГОСТ 31173-2003. |
|  | Дверные блоки деревянные | толщина полотна не менее 35 мм. цельный древесный массив, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88 |

II. Порядок привлечения получателем субсидии подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Привлечение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется путем проведения получателем субсидии (далее – организатор конкурса) открытого конкурса.

1.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

1) определяет срок проведения открытого конкурса по привлечению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

2) разрабатывает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация);

3) в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

4) формирует в порядке, установленном разделом 4 настоящего Порядка, конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная комиссия) и участвует в ее работе;

5) отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;

6) при необходимости, вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

7) осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

8) предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

9) предоставляет помещение для проведения заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

10) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка;

11) оповещает в письменном виде победителя конкурса;

12) организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок.

1.3. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие следующим требованиям:

а) наличие опыта работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов не менее 3 лет;

б) ненахождение в стадии банкротства или ликвидации;

в) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

г) отсутствие вступивших в законную силу решений судов о взыскании в пользу Администрации города Тюмени либо отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрация города Тюмени денежных средств;

д) отсутствие возбужденного исполнительного производства, добровольно не исполняемого в установленные сроки, взыскателем по которому является Администрация города Тюмени либо отраслевые (функциональные), территориальные органы Администрация города Тюмени;

е) отсутствие случаев расторжения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, по причине неисполнения участником конкурса принятых обязательств;

ж) отсутствие фактов несвоевременного исполнения участником конкурса обязательств по проведению капитального ремонта объектов города Тюмени, за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявка на участие в конкурсе в объеме не менее 80% от общего количества объектов, на которых участник конкурса выполнял работы по капитальному ремонту.

з) превышение доходов над расходами, по итогам хозяйственной деятельности в финансовом году, предшествующему году, в котором подана заявка на участие в конкурсе.

## 2. Порядок опубликования информации о конкурсе

2.1. Извещение о конкурсе, конкурсная документация опубликовываться в газете «Тюменский курьер» или размещается на собственном официальном сайте Организатора конкурса в сети Интернет, на информационных стендах, расположенных  в общедоступных местах. Извещение о конкурсе должно содержать следующую информацию:

1) наименование, местонахождение, контактные лица организатора конкурса;

2) предмет конкурса;

3) состав и объем работ, сроки выполнения работ;

4) цена договора подряда;

5) место выполнения работ, гарантийный срок, способ обеспечения исполнения обязательств, принятых по договору;

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;

7) место, дата и время вскрытия и конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

8)  место, дата и время сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.2.  По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

## 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок

3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией.

3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе.

3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 5 рабочих дней. Организатор конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

Внесение изменений в конкурсную документацию не допускается позднее 5 рабочих дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

1) наименование участника конкурса;

2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

3) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки;

4) предлагаемые участниками конкурса условия (квалификация работников участника конкурса, финансовое состояние участника конкурса, доля работ, выполняемых участником конкурса без привлечения третьих лиц).

3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляются соответствующим протоколом.

3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса в порядке, установленном пунктами 3.13 – 3.21 настоящего Порядка. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются соответствующим протоколом.

3.13. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора подряда, изложенных конкурсной документацией, в соответствии с установленными критериями:

1) квалификация работников участника конкурса, наличие материально-технической базы (коэффициент, учитывающий значимость критерия – 0,5);

2) финансовое состояние участника конкурса (коэффициент, учитывающий значимость критерия – 0,3);

3) доля работ, выполняемых участником конкурса без привлечения третьих лиц (коэффициент, учитывающий значимость критерия – 0,2);

3.15. По критерию «Квалификация работников участника конкурса» оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией согласно таблице:

| Квалификация работников участника конкурса | Количество баллов |
| --- | --- |
| Наличие в штате участника конкурса работников, обладающих квалификацией, необходимой для выполнения работ, являющихся предметом конкурса. Наличие материально-технической базы | 1 |
| Отсутствие в штате участника конкурса работников, обладающих квалификацией, необходимой для выполнения работ, являющихся предметом конкурса. Отсутствие материально-технической базы | 0 |

Соответствующее количество баллов по данному критерию умножается на коэффициент, учитывающий значимость критерия (0,5).

3.16. По критерию «Финансовое состояние участника конкурса» оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией согласно таблице:

| Финансовое состояние участника конкурса | Количество баллов |
| --- | --- |
| Доходы, полученные предприятием по итогам работы за финансовый год, предшествующему году, в котором подана заявка на участие в конкурсе, превышают 50 млн. руб. | 1 |
| Доходы, полученные предприятием по итогам работы за финансовый год, предшествующему году, в котором подана заявка на участие в конкурсе, не превышают 50 млн. руб. | 0 |

Соответствующее количество баллов по данному критерию умножается на коэффициент, учитывающий значимость критерия (0,3).

3.17. По критерию «Доля работ, выполняемых участником конкурса без привлечения третьих лиц» оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией согласно таблице:

| Способ выполнения работ | Количество баллов |
| --- | --- |
| Выполнение работ без привлечения третьих лиц | 1 |
| Выполнение работ с привлечением третьих лиц в объеме не более 30% | 0,5 |
| Выполнение работ с привлечением третьих лиц в объеме от 31% до 50% | 0,3 |
| Выполнение работ с привлечением третьих лиц в объеме более 50% | 0,1 |

Соответствующее количество баллов по данному критерию умножается на коэффициент, учитывающий значимость критерия (0,2).

3.18. Итоговая оценка каждой заявки определяется как сумма баллов по каждому критерию, с учетом коэффициентов, учитывающих значимость критериев.

3.19. На основании сопоставления заявок, конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения величины итоговой оценки присваивается  порядковый номер. Заявке, имеющей наибольшую величину итоговой оценки, присваивается первый номер.

3.20. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

3.21. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер.

3.22. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который составляется и подписывается в двух экземплярах в течение пяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения, один из которых хранится у уполномоченного органа, а второй – у организатора конкурса.

3.23. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.22 настоящего Порядка:

1) передает победителю конкурса один экземпляр протокола, а также подписанный со своей стороны договор подряда;

2) размещает информацию об итогах проведения открытого конкурса в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Порядка.

3.24. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда, то обеспечение его заявки  удерживается в пользу организатора конкурса. В этом случае организатор конкурса заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Организатор конкурса обеспечивает в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов возврат денежных средств обеспечения участников конкурса, за исключением победителя конкурса и участника, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Организатор конкурса обеспечивает возврат денежных средств обеспечения победителя конкурса и участника, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора по итогам конкурса.

3.25. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, то обеспечение его заявки  удерживается в пользу организатора конкурса и проводится повторный конкурс.

3.26. В случае досрочного расторжения договора подряда, заключенного Организатором конкурса с победителем конкурса, договор подряда заключается с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, проводится повторный конкурс.

3.27. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

3.28. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. В случае уклонения такого участника от заключения договора, обеспечение его заявки  удерживается в пользу организатора конкурса и проводится повторный конкурс.

4. Порядок деятельности конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия создается для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок (далее - конкурсная заявка) участников конкурса, а также для определения победителя конкурса.

4.2. Конкурсная комиссия состоит из 5 человек, из них: 3 представителя департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени, 1 представителя собственников помещений в многоквартирном доме и 1 представитель организатора конкурса. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

4.3. Из состава конкурсной комиссии путем голосования избирается председатель конкурсной комиссии, его заместитель и секретарь конкурсной комиссии.

4.4. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

4.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;

2) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;

3) определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

4.6. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

4.7. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

4.8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседания комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

4.9. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух третей от ее состава, при обязательном условии участия в заседании представителя организатора.

4.10. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).

4.11. Председатель комиссии:

1) руководит деятельностью комиссии;

2) председательствует на заседаниях комиссии;

3) несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

4.12. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

4.13. Председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

4.14. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

В случаях, указанных в пунктах 3.25 – 3.26 настоящего Порядка, новая конкурсная комиссия не создается, рассмотрение, сопоставление и оценку конкурсных заявок, а также определение победителя повторного конкурса осуществляет ранее созданная конкурсная комиссия в порядке, установленном разделом.